ПОРТАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ «ЩУП» для ПОИСКА БАТ

Людям, которые затрудняются в поиске биологически активных точек, облегчит эту задачу специальный портативный электронный прибор поиска точек. Домашний

Рис. 19. Портативный прибор для поиска БАТ на теле человека: А — схема (автор Ю. И. Махин), Б — поиск точки, В — местонахождение контрольной точки Рц (шао-шан) — у наружного края ногтя большого пальца руки

мастер «Золотые руки», имеющий определенные навыки в радиотехнике, может легко изготовить такой прибор по прилагаемой схеме (рис. 19).

Настройка прибора на данного пациента: 1) пациент берет трубку в руку; 2) «щупом» касается так называемой «контрольной» БАТ, т. е. точки, анатомические ориентиры которой вы хорошо знаете, например, на руке это может быть точка Pi 1 шао-шан, находящаяся у наружного края ногтевого ложа большого пальца, на спине — точка Тн да-чжуй (см. рис. 12) и т. д. Для каждой области тела — своя контрольная точка; 3) установив «щуп» на контрольной БАТ, нажмите S2, пока не загорится Д1; 4) после загорания Д1 отпустить S2 — и прибор готов к работе. Следующему пациенту нужно нажать Si («сброс») и повторить вышеописанный процесс.

Поиск точки: 1) пациент берет трубку в любую руку; 2) «щупом» начинает поиск БАТ на коже, двигая им плавно, нажимая равномерно, не сильно в области предполагаемого нахождения точки. Когда «щуп» окажется на БАТ, то из-за ее малого сопротивления напряжение на входе 2ДА1 станет меньше опорного и на выходе появится высокий потенциал, в результате чего загорится светодиод. Опорное напряжение подается на вход ЗДА1.

Примечание: 1) схемы подбираются в процессе регулировки прибора таким образом, чтобы при разомкнутом «щуп — земля» не горел светодиод Д1; 2) прибор смонтирован в корпусе от спиннинга (для рыбной ловли) длиной 12 см,0—.2,5 см; т. е. размеры его примерно соответствуют размеру фломастера.