Н.Э. Коган <kogan.ag@gmail.com>,

ЦО № 345, г. Москва

Воздухоплавание

Урок объяснения нового материала с компьютерной поддержкой, 10-й класс

| Ход урока | Время | Методические приёмы | Вопросы учащимся, ответы учащихся и результаты обсуждения. | Средства наглядности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Оргмомент: приветствие, посадка, обращение к гостям, домашнее задание. Объявление темы урока «Воздухоплавание» | 1-2 мин | Красный текст – слова учителя. Запись темы в тетрадях. | Домашнее задание: §52, ответы на вопросы. | Запись темы урока на доске. |
| 2. Повторение. Разминка. Инд. устный опрос Выборочный письменный опрос. | 5 мин | Актуализация расчётных навыков. Один из учащихся записывает ответы у доски, остальные работают в тетрадях. Уч-ся проверяют записи на доске. Условия плавания, запись. Уч-ся проверяют записи на доске, выборочно сдают работы на оценку. | Каков смысл записи «р=12кПа»? На каждый 1 м2 поверхности действует сила 12 000 Н Перевести в кг 180 тонн. 180 000 кг Перевести в м/с 54 км/ч. 15 м/с Перевести в м3 840 л. 0,840 м Как изменяется атмосферное давление при подъёме на 12 м? Записать формулу расчёта выталкивающей силы и указать смысл букв, входящих в формулу. Записать условия плавания тел. Если сила тяжести равна выталкивающей силе, тело плавает внутри жидкости, если сила тяжести меньше выталкивающей силы, то тело всплывает и плавает на поверхности полупогруженным. |  |
| 3. Новый материал. Вопрос урока: «По какой причине летает воздушный шарик, и какая с этого польза?» | 5 мин | Постановка проблемы. Беседа. Запись в тетради условий движения шарика. | С какими телами взаимодействует шарик? С Землёй и воздухом. Какие силы и в каком направлении на него действуют? Действует сила тяжести - вниз и выталкивающая сила- вверх. От каких величин зависят силы, действующие на шарик? Сила тяжести зависит от массы шарика, а выталкивающая сила – от плотности воздуха и объёма шарика. В каком случае шарик находится в равновесии? взлетает? опускается? Шарик в равновесии, если Fтяж.= Fвыт. ; Всплывает, если Fтяж. Fвыт. , и опускается, если Fтяж. Fвыт. Как можно использовать условия полёта в практике? Можно увеличить объём шара или заменить газ в нём на менее плотный, тогда можно будет поднять груз вверх. | Наполненный гелием воздушный шарик и корзина с грузом. Заранее подбирается груз, обеспечивающий шарику взвешенное состояние в середине высоты класса. |
| 4. Новый материал. История воздухоплавания. | 12 мин. | Работа с компьютерной презентацией. Просмотр и ответы на вопросы к презентации. | Кем, где и когда были изобретены и испытаны аппараты для плавания в воздухе – аэростаты? Братьями Монгольфье – аппараты наполненные горячим воздухом; Шарлем – наполненные водородом, в Париже в конце 18 века. 2. Какими достоинствами и недостатками обладали первые аэростаты? Монгольфьеры – проще, дешевле, но тяжелее и менее надёжны, шарльеры – гораздо более грузоподъемные, но взрывоопасные. Все аэростаты зависят от направления ветра. 3. Какими достоинствами и недостатками обладали первые дирижабли? Дирижабли имеют собственный двигатель и не летят по воле ветра, взрывоопасны из-за водорода. 4. Как в наши дни используются аэростаты? Дирижабли – для перевозки очень крупных и тяжелых грузов на большие расстояния, для наблюдения за поверхностью Земли, для средств связи. Воздушные шары – для путешествий. | Компьютерная презентация. Слайды 1-19. |
| 5. Закрепление. Решение задач. | 13 мин. | Решение задач по характеристикам дирижабля. Работа в парах. Проверка решения по образцу, исправление ошибок. | Характеристики дирижабля Zeppelin NT LZ N07 Объем оболочки 8225 м3 Длина оболочки 75 м Высота 17,4 м Диаметр 14 м Масса полезной нагрузки 2,5 т Максимальная скорость 125 км/ч Крейсерская скорость 115,2 км/ч Максимальная дальность полета 900 км Рабочая высота полета до 1000 м Максимальная высота подъема 2600 м Численность экипажа и пассажиров 2+12 чел. Используя характеристики дирижабля, решить задачи: 1. Какова величина подъёмной силы дирижабля на уровне Земли? Fпод.= ρ*g *v ; F=1,29кг\м3 *9,8Н\кг*8225м3 =103980.5 Н 2. Какова масса дирижабля? Fпод.= F тяж. = Мдир.g; Мдир.= Fпод./g; Мдир.= 103 980,5 Н / 9,8 Н/кг10 398 кг 3. Рассчитать примерное значение давления воздуха на максимальной высоте подъёма дирижабля; р=103000Па – 133Па*2600м\12 = 74138Па 4. Какова крейсерская скорость дирижабля в м/с? 115,2 км/час = 115 200 м/3600 с = 32 м/с. | Компьютерная презентация. Слайд 20,21. Правильные решения слайд 22 |
| 5. Закрепление Расширение представлений о возможностях использования дирижаблей. | 7 мин. | Работа с научно-популярным текстом. | Вопросы к тексту «Тепловетровая электростанция» 1. Каковы конструктивные элементы устройства? Аэростат – носитель для удержания на высоте 10км, ветровое колесо – генератор для выработки электроэнергии, торс – кабель, для удержания аэростата на одном месте и передачи электроэнергии на землю. 2. Какими свойствами должен обладать подъёмный дирижабль для этого устройства? Дирижабль должен обладать очень большим объёмом и подъёмной силой, должен быть выполнен из лёгких и прочных материалов. 3. Какие характеристики устройства делают его применение экономически целесообразным? Ветроэлектростанция достаточна дешева в изготовлении и эксплуатации, мобильна и экологична. 4. В чём экологические преимущества устройства? В выработке электроэнергии не используется никакое топливо. Дирижабль не занимает места на Земле. | Компьютерная презентация. Слайд 23. Тексты распечатываются на каждый стол. |
| 6. Окончание урока. | 1-2 мин | Подведение итогов. | Бескрылый человек силой знания научился не только парить в воздухе, но и перевозить грузы, путешествовать и ещё многими способами использовать знаменитую силу Архимеда | Слайд24. |

ТЭВС – тепловетровая электростанция.

Некоторые технико-экономические характеристики ТВЭС:
 основные конструкционные материалы ТВЭС - пластмассы, металлы (алюминий и легированная сталь),  объем аэростата-носителя - 220 тыс. куб.м.,  тип конструкции корпуса аэростата - жесткий,  рабочая высота - 9,5 - 11 км ( в средних широтах). Наружный диаметр ветроколеса - 53 м, - полный вес ТВЭС с тросом кабелем - 45 тонн,  длина троса - кабеля - до 12 км.
 Параметры вырабатываемой электроэнергии:  переменный ток при напряжении 10 кВ, установленная мощность - 2000 кВт,       годовая выработка электроэнергии - 16 млн. кВт-час. Аэростатноситель ТВЭС - тепловетровой  электростанции должен быть простой и легкой конструкции.    Экономическая эффективность такой электростанции определяется в первую очередь низкой стоимостью установленного киловатта, близкой к удельной стоимости мощных современных тепловых электростанций, и в несколько раз меньшей, чем для всех типов существующих электростанций аналогичной мощности.
Электростанция обладает  малой удельной материалоемкостью, в 6 - 10 раз меньшей, чем материалоемкость наземных ветроэлектростанций, и в сотни раз меньшей, чем материалоемкость тепло и гидроэлектростанций. 
 Ветроэлектростанция обладает высокой степенью мобильности и  коротким сроком окупаемости.
Для получения более крупных мощностей электростанции типа ТВЭС могли бы объединяться подобно наземным.  Единичные ветроэлектростанции имели бы большую область применения: 
- как региональные электростанции в местах, не имеющих собственных энергоресурсов,
- для мобильного получения электроэнергии в местах новых строек, при освоении труднодоступных районов,
- для мобильного получения электроэнергии при техногенных и природных катастрофах как на земле, так и на морских акваториях, куда ТВЭС могут буксироваться по воздуху с помощью ЛА, имеющего аналогичную природу летания - дирижаблем, либо вертолетом, причем такой автономный источник был бы особенно ценным. С помощью ТВЭС на определенных ограниченных территориях можно влиять на тепловой, водный и световой режимы растений для получения заранее планируемых высоких и устойчивых урожаев. В местах, удаленных от энергосистем и зависимых в большой степени от климата, целесообразно создавать некие агрорайоны, в которых единственным источником энергии будет ветер - высотный и приземный, преобразуемый в электроэнергию с помощью ТВЭС и наземных солнце-ветро-энергетических. Это позволит полностью исключить какие-то бы ни было продукты ископаемого топлива и создавать экологически чистые зоны. Площадь такого агрорайона, к примеру, может быть 10000 гектаров. В центре этой зоны формируется агрогородок, вокруг которого располагается область интенсивного земледелия площадью 1000 гектаров.
Таким образом, в области интенсивного земледелия на площади 1000 гектаров можно с помощью ТВЭС создавать идеальные условия для гарантированного, при любых засухах, урожая, т.е., создавать в течение вегетационного периода оптимальные - системы орошения, температурную и, наконец, продления светового дня растений, которые обычно применяют только в парниковых условиях. Попутно решается задача механизации и автоматизации многих трудовых процессов.