М.М. Юмашев, Т.Ю. Смирнова

## лицей № 1,  г. Подольск  Московской области

# К статье «Расчетно-графическая работа (интегрированное домашнее задание: физика-математика) по теме «Постоянный ток» № 6/2009

Задание на расчетную работу:

- 1. Нарисовать схему, аналогичную представленной на рисунке, с параметрами (R1=2,3 Ом, R2=6,3 Ом, R3=1,8 Ом; 11 = 5,7 В, 12 = - 4,5 В, 13 = 2,7 В).

- 2. Выбрать контуры и направления их обхода.

- 3. Обозначить токи в ветвях и ЭДС источников.

- 4. Составить систему уравнений.

- 5. Определить токи.

- 6. Проверить баланс мощностей.

Пример выполнения расчетной работы

- 1. Нарисовать схему.

- 2. Выбрать контуры и направления их обхода.

- 3. Обозначить токи в ветвях.

- 4. Составить систему уравнений.

2,3I1  + 6.3I2     +   0 I3  = - 5.7 – 4.5   (1)

0 I1  -  6.3I2     + 1.8I3  = 4.5 +2.7       (2)

I1     -        I2     -         I3  = 0                  (3)

- 5. Определить токи.

Полученную систему линейных алгебраических уравнений можно решить методом Гаусса. Это один из наиболее универсальных и эффективных методов, состоящий  в последовательном исключении неизвестных из уравнений исходной системы. Сначала с помощью первого уравнения исключается x1 из всех последующих уравнений системы, затем используя второе уравнение исключается x2 из третьего и всех последующих уравнений. Этот процесс, называемый прямым ходом метода Гаусса, продолжается до тех пор, пока в левой части последнего (n-го) уравнения не останется лишь один член с неизвестным xn.  Вычисления значений неизвестных производят на этапе обратного хода. Из последнего уравнения системы находим xn. Подставляя найденное значение xn в предпоследнее уравнение, получим xn–1. Осуществляя обратную подстановку, далее последовательно находим xn–1, xn–2, …, x1.

Решим методом исключения Гаусса нашу систему

2,3 I1 + 6,3 I2 +0 I3 = - 10,2 ,
0 I1 – 6,3 I2 +1,8 I3 = 7,2 ,
I1 - I2 - I3 = 0.

Для удобства обозначим уравнения буквами и будем выписывать только коэффициенты при неизвестных и свободные члены уравнений. Тогда исходная СЛАУ примет вид

Исключим члены, содержащие I1 в уравнении А3 (уравнение А2 в нашем случае уже имеет такой вид). Для этого умножим обе части первого уравнения на  и сложим почленно с третьим уравнением системы, получим

Далее исключим члены, содержащие I2 в уравнении А3. Для этого умножим обе части второго уравнения на  и сложим почленно с третьим уравнением системы, получим

Возвращаясь к общепринятой форме уравнений, запишем

- I1 - 2,74 I2 + 0 I3 = 4,43 3,74 I2 - 1,07 I3 = - 4,27 -2,07 I3 = 0,156

Обратный ход метода Гаусса состоит в последовательном вычислении исходных неизвестных. Из последнего уравнения находим единственное не известное I3, подставляя значение I3 во второе уравнение, I2 - в первое и находим решение заданной СЛАУ:

I3= - 0,08 A,

3,74 I2= - 4,27- 0,086;  I2= - 1,16 A,

- I1= 4,43 – 3,19; I1= - 1,24 A.

Аналогично строится алгоритм для СЛАУ с произвольным числом уравнений. Необходимо помнить, что при решении СЛАУ может потребоваться операция перестановок уравнений (т.е. перестановки соответствующих коэффициентов), служащая для предотвращения деления на нулевой элемент.

Решая систему, получили токи в ветвях:

I1 = -1,24 А;  I2 = -1,16 А;  I3  = - 0,08 А.

Знак «-» в значении тока I3 говорит о том, что направление тока противоположно выбранному.

- 6. Проверить баланс мощностей.

Найдем мощность, выделяемую на резисторах R1, R2, R3 в виде теплоты:

P1 = 2,31,242 + 6,31,162 + 1,80,082 = 12,025 Вт.

Найдем мощность, выделяемую источниками тока в результате работы сторонних сил:

P2 = 5,71,24 + 4,51,16 – 0,082,7 = 12,072 Вт.

Для третьего источника тока мощность отрицательная, так как I3 направлен против ЭДС.

Хорошее совпадение P1 и P2 говорит о том, что расчеты выполнены правильно.

Окончательный вид схемы с обозначением номиналов:

# Text boxes

+ 1

- 2

+ 3

R1

R2

R3

I1

I2

I3

НО

НО

а

б

в

г

д

е

+ 11

5,7 В

- 12

4,5 В

+ 13

2,7 В

R1

2,3

R2

6,3

R3

1,8

I1

I2

I3

НО

НО

а

б

в

г

д

е