Интегрированный урок физика-математика «Расчет комплексных сопротивлений в электрических цепях переменного тока»

М.М. Юмашев, Т.Ю.Смирнова

## Лицей № 1,  г. Подольск, Московская обл.

Урок «Расчет комплексных сопротивлений в электрических цепях переменного тока» нужно давать после прохождения темы «Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Мощность»

Урок «Расчет комплексных сопротивлений в электрических цепях переменного тока»

Задачи урока:

1.  Образовательная задача:

—  обобщение знаний по теме «Комплексные числа» и применение данных знаний  для расчета общего сопротивления цепей, содержащих R, L, C элементы.

2.  Воспитательная задача:

— формирование знаний о  динамических закономерностях,  влиянии условий на характер протекания физических процессов.

3. Развивающая задача:

—  развитие  мышления, умений выполнять операции анализа, синтеза, классификации, способность наблюдать, делать выводы, выделять существенные признаки объектов.

Оборудование:

ПК, мультимедиа проектор, генератор, цифровые  вольтметр и  миллиамперметр переменного тока, конденсатор 18.8 мкФ, дроссельная катушка с сердечником,  резистор 360 Ом, модуль с клеммами для  подключения источника питания, ключ, раздаточный материал для учащихся.

План урока:

1) организационный момент;

2) постановка целей урока;

3) проверка знаний, необходимых для усвоения нового учебного материала на физической модели и демонстрационном эксперименте;

4) актуализация знаний учащихся по теме «Комплексные числа» - подготовка к усвоению нового учебного материала;

5) усвоение новых знаний;

6) практическое применения знаний по теме в стандартных условиях в ходе решения задачи;

7) самостоятельное применение знаний по теме;

8) подведение итогов урока;

9) постановка домашнего задания.

Ход урока

- Организационный момент

Проверяется подготовленность классного помещения и готовность учащихся к уроку.

- Постановка целей урока

Отмечается, что данный урок является интегрированным уроком физика-математика по теме «Расчет комплексных сопротивлений в электрических цепях переменного тока»

В ходе его будут проверены знания, необходимые для усвоения нового учебного материала на физической модели и демонстрационном эксперименте; обобщены знания учащихся по теме «Комплексные числа»,  изучена новая физическая величина – комплексное сопротивление; показано практическое применение полученных знаний в ходе решения конкретных  задач; выработаны умения самостоятельного применения знаний по теме.

3.  Проверка знаний, необходимых для усвоения нового учебного материала на физической модели и демонстрационном эксперименте

1. На физической модели реального колебательного контура с помощью ПК и мультимедиа проектора по программе «Открытая физика» часть 2. Модель. Вынужденные колебания в RLC-контуре.

2. На демонстрационном эксперименте.

Необходимо собратъ цепь, включающую дроссельную катушку, резистор и конденсатор (рис.1). Измерить напряжения, вычислить сумму напряжений на резисторе, дроссельной катушке и конденсаторе и сравнить ее с общим напряжением. Вывод в цепи переменного тока, содержащей индуктивность и емкость, алгебраическая сумма напряжений не совпадает с величиной напряжения, приложенного к этой цепи. Ученики должны объяснить физические причины наблюдаемого явления.

Рис.1

4.  Актуализация знаний учащихся

Долгое время комплексные числа не находили физического применения, поэтому их и назвали «мнимыми» числами. Однако сейчас они очень широко применяются в различных областях физики и техники: электротехнике, гидро- и аэродинамике, теории упругости и др.

Комплексные числа  записываются в виде:  a+ bj. Здесь  a и  b – действительные числа, а  j – мнимая единица, т.e.  j 2 = –1. Число  a называется абсциссой, a  b – ординатой комплексного числа  a+ bj. Два комплексных числа  a+ bj и  a – bj называются сопряжёнными комплексными числами.

Основные договорённости:

1.  Действительное число  а  может быть также записано в форме комплексного числа:  a+ 0 j  или  a – 0 j.

2.  Комплексное число 0+ bj  называется чисто мнимым числом. Запись bj означает то же самое, что и  0+ bj.

3.  Два комплексных числа  a+ bj и c+ dj считаются равными, если  a= c и b= d. В противном случае комплексные числа не равны.

Сложение.  Суммой комплексных чисел  a+ bj  и  c+ dj  называется комплексное число

( a+ c ) + ( b+ d ) j. Таким образом, при сложении комплексных чисел отдельно складываются их абсциссы и ординаты.

Это определение соответствует правилам действий с обычными многочленами.

Вычитание.  Разностью двух комплексных чисел  a+ bj (уменьшаемое) и c+ dj (вычитаемое) называется комплексное число ( a – c ) + ( b – d ) j.

Таким образом, при вычитании двух комплексных чисел отдельно вычитаются их абсциссы и ординаты.

Умножение.  Произведением комплексных чисел  a+ bj  и  c+ dj называется комплексное число:

( ac – bd ) + ( ad + bc ) j. Это определение вытекает из двух требований:

1)  числа  a+ bj  и  c+ dj должны перемножаться, как алгебраические двучлены,

- число j  обладает основным свойством:  j 2 = –1.

Произведение двух сопряжённых комплексных чисел равно действительному положительному числу.

Деление. Разделить комплексное число  a+ bj (делимое) на другое c+ dj (делитель) - значит найти третье число  e+ f j (частное), которое будучи умноженным на делитель c+ dj,  даёт в результате делимое  a+ bj.

Если делитель не равен нулю, деление всегда возможно.

Геометрическое представление комплексных чисел. Комплексные числа изображаются точками на координатной плоскости. Выберем для этого прямоугольные (декартовы) координаты с одинаковыми масштабами на обеих осях. Тогда комплексное число a+ bj будет представлено точкой  Р  с абсциссой а и ординатой b (см. рис.). Эта система координат называется комплексной плоскостью.

Модулем комплексного числа называется длина вектора OP, изображающего комплексное число на координатной (комплексной) плоскости. Модуль комплексного числа  a+ bj обозначается  | a+ bj | или буквой  r  и равен:

Сопряжённые комплексные числа имеют одинаковый модуль.                __

Аргумент комплексного числа - это угол между осью OX и вектором OP, изображающим это комплексное число. Отсюда,  tan = b / a .

В геометрическом представлении сумма комплексных чисел соответствует векторной сумме соответствующих векторов. При перемножении комплексных чисел их модули перемножаются, а аргументы складываются. Если модуль второго сомножителя равен 1, то умножение на него геометрически означает поворот радиус-вектора первого числа на угол, равный аргументу второго числа. Этот факт объясняет широкое использование комплексного представления в теории колебаний.

Представление комплексных чисел

Существует три формы записи комплексных чисел: алгебраическая, тригонометрическая и показательная.

Алгебраическая форма

Запись комплексного числа z в виде x + jy,  называется алгебраической формой комплексного числа. Эта форма представления комплексного числа  удобна при сложении и вычитании комплексных чисел.

Тригонометрическая форма

Если вещественную x и мнимую y части комплексного числа выразить через модуль  и аргумент  (, ), то всякое комплексное число z, кроме нуля, можно записать в тригонометрической форме .

(U = U cosφ + j U sinφ). Эта форма представления удобна при переходе от показательной к алгебраической форме.

Показательная форма

Также может быть полезна показательная форма записи комплексных чисел, тесно связанная с тригонометрической через формулу Эйлера

, где - расширение экспоненты для случая комплексного показателя степени.

(I = Imejφ). Показательная форма удобна при умножении делении, извлечении корня и логарифмировании, дифференцировании и интегрировании.

5.   Усвоение новых знаний

Комплексный метод

Расчет линейных электрических схем гармонического тока в установившемся режиме аналогичен расчету электрических схем постоянного тока. В обоих случаях составляют систему алгебраических уравнений по методам, основанным на законах Ома и Кирхгофа.

Для схем постоянного тока уравнения составляют по действительным значениям напряжений, токов, сопротивлений и проводимостей. В схемах же гармонического тока для алгебраизации интегрально-дифференциальных уравнений применяют комплексные (символические) величины: U, I, Z=R+ jX. При этом все параметры записывают в виде комплексных чисел в алгебраической показательной или тригонометрической форме. При переходе от интегрально-дифференциальных уравнений дифференцирование мгновенного значения заменяют умножением jω на соответствующую комплексную величину, а интегрирование — делением комплексной величины на jω:

если i =  Re Imej(ωt+ φ)=   Im cos (ωt +φ).

Полученную систему алгебраических уравнений решают относительно неизвестного комплексного параметра, например, тока I=Imеjφ. При необходимости совершают переход от комплексной величины к ее мгновенному значению.

Алгоритм расчета комплексным методом

1. Мгновенные значения напряжений источников э. д. с, токов источников тока заменяют соответствующими комплексными значениями, например,    u= Um cos (ωt + φ)   заменяют U = Um ejφ,   i = Im cos (ωt + φ)   заменяют  I = Imejφ.

2. Комплексные сопротивления Z = R + jX всех ветвей схемы записывают в зависимости от выбранного метода расчета.

3. Алгебраические уравнения решают относительно искомой комплексной величины, например, тока I = Imejφ.

4. При необходимости переходят к мгновенному значению i = Im cos (ωt + φ).

В любой момент времени сумма мгновенных значений напряжений на последовательно включенных элементах цепи равна мгновенному значению приложенного напряжения (Рис. 2):

Рис. 2

u = uR +uL +ис.

Во всех последовательно включенных элементах цепи изменения силы тока происходят практически одновременно, так как электромагнитные взаимодействия распространяются со скоростью света. Поэтому можно считать, что колебания силы тока во всех элементах последовательной цепи происходят по закону:

Колебания напряжения на резисторе совпадают по фазе с колебаниями силы тока

,

а колебания напряжения на катушке опережают по фазе колебания силы тока   на  /2.

,

где

,

колебания напряжения на конденсаторе отстают по фазе на /2 от колебаний силы тока

,

где

,

Поэтому  уравнение   (8.1)   можно  записать  так:

,

где URm, UCm и ULm — амплитуды колебаний напряжения на резисторе, конденсаторе и катушке, а согласно закона Ома:

-   комплексное сопротивление.

Таким образом  мы видим, что действительное число это активное сопротивление, а мнимое число – реактивное. Общее комплексное сопротивление можно найти сложением комплексных чисел, что значительно проще метода векторных диаграмм особенно для разветвленных цепей. Покажем это на примере задачи № 1.

6. Практическое применения знаний по теме в стандартных условиях в ходе решения задачи

Задача № 1

Получить формулу, описывающую комплексное сопротивление Z двухполюсника с двумя резисторами и двумя конденсаторами.

Решение:

Искомая величина Z является суммой сопротивлений Z1 и Z2 двух более простых цепей, одна из которых образована последовательным, а другая параллельным включением элементов:

Приводя к общему знаменателя, получаем

Следующую задачу ученики решают самостоятельно.

7. Самостоятельное применение знаний по теме

Задача № 2

Определить комплексное сопротивление двухполюсника (см. рис.), если известны R1; R2; L; C.

| Дано: R1; R2; L; C | Решение: . |
| --- | --- |
| Z - ? |  |

Ответ:

Векторным методом задача решается намного сложнее, что показывает векторная диаграмма, приведенная из [2].

8. Подведение итогов урока

9. Постановка домашнего задания.

Литература

- Физика: Учебное пособие для 11 классов школ и классов с углубленным изучением физики/ А.Т. Глазунов, О.Ф. Кабардин, А.Н. Малинин и др.; Под редакцией А.А. Пинского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1995.

- Шебес М.Р./ Задачник по теории линейных электрических цепей: Учебное пособие. 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Высшая школа, 1982.

# Text boxes

Схема цепи к задаче № 1

C2

C1

R2

R1

Z

Векторная диаграмма к задаче № 2

+j

I

I2

I1

X1I1

I1R1

I2

U

I2 R2

+

L

Z

Схема цепи к задаче № 2

C

R2

R1